- Vervuiling of beschadiging met b.v. chemicaliën, benzine, smeerolie, kettingolie, dieselolie, accuzuur enz., kan plaatselijk verkleuring, beschadiging en/of vervorming van het materiaal veroorzaken. Zelfs bij twijfel of de klimlijn door dergelijke oorzaken is aangetast dient de lijn uit de roulatie te worden genomen en vernietigd.

- Schuurplekken kunnen worden veroorzaakt door wrijving langs ruwe en scherpe oppervlakken zoals tak-oksels, metaal, steen, beschadigde en/of b.v. te kleine pulleys. Lijnklemmen enz. kunnen de lijn eveneens beschadigen en verzwakken en dienen met uiterste zorg te worden gebruikt.

- Controleer voor en na ieder gebruik de oogsplitsen, kijk of ze goed gefixeerd zijn en niet kunnen worden losgetrokken. Controleer of de ogen niet groter zijn geworden t.o.v. het vorige gebruik. Oogsplitsen mogen alleen door vakkundige personen worden aangebracht.

- Normale slijtage van de klimlijn is herkenbaar doordat het oppervlak van de klimlijn enigszins pluizig wordt vanwege een aantal vezels dat aan het oppervlak doorslijt. Dit pluizige oppervlak beschermt zelfs deels de onderliggende vezels.

WAARSCHUWING:

Deze klimlijnen zijn uitsluitend bedoeld voor statisch klimmen en afdalen. Vermelde breuksterkten en werkbelastingen hebben uitsluitend betrekking op (nagenoeg) nieuwe lijnen in goede conditie die zijn  gebruikt onder normale omstandigheden en die niet aan excessieve slijtage onderhevig waren of tijdens kritische omstandigheden zijn gebruikt. Het zwaar belasten van de klimlijnen wordt ten zeerste ontraden, overbelasting zal de eigenschappen en levensduur van de klimlijn drastisch verminderen.

Als er twijfel bestaat over de conditie en/of de wijze van het laatste gebruik van de klimlijn, neem deze dan direct uit de roulatie en vernietig deze. Niet alle beschadigingen aan, en slijtage van de lijn hoeven direct zichtbaar te zijn. Een enkele te zware schokbelasting kan de eigenschappen en sterkte van de klimlijn sterk verminderen waardoor zware en dodelijke ongevallen kunnen worden veroorzaakt.

Het klimmen bij de boomverzorging is onvermijdelijk gevaarlijk en het onjuiste gebruik of verkeerde keuze van de uitrusting kan fataal zijn. Een goede opleiding is noodzakelijk.

De gebruiker dient een terdege en vakkundige opleiding te hebben genoten in het gebruik van klimmaterialen of dient onder toezicht van een ervaren deskundige deze klimlijn te gebruiken.

Deze lijnen geleiden elektriciteit, speciaal wanneer ze nat of vochtig zijn. Ook dit kan levensgevaarlijke situatie’s opleveren.

Vermijd ieder contact met elektriciteitsleidingen en neem bij twijfel contact op met de betreffende instantie.

De YALE lijnen voor boomverzorgers, zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de normen zoals deze zijn omschreven in: EC Directiev 89/686/EEC Annex II and the paragraphs of EN 1891: (1998) en zoals gespecificeerd in Technical File 001, Rev 3.

De lijnen zijn getest en goedgekeurd door: Notified Body (No.0120) SGS Yarsley ICS, CAMBERLEY, SURREY, GU15 3EY UK.

De klimlijnen zijn voorzien van een CE-lable met daarop de voorgeschreven informatie.